附件：新旧标准差异及补充试验要求

GB16915.2新旧标准差异及补充试验

| 序号 | 标准条款 | GB 16915.2新旧标准差异 | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 16915.2-2000 | GB 16915.2-2012 |  |
| 1 | 8 标志 | 采用GB 16915.1-1997第8章,增加额定频率、功率、熔断器的额定值和类型、负载种类和符号、辅助装置、安装高度、负载端子标识、电动机断开状态。 | 采用GB 16915.1-2003第8章。 增加额定频率、功率、熔断器的额定值和类型、负载种类和符号、辅助装置、安装高度、负载端子标识、电动机断开状态。 与GB 16915.2-2000相比： 增加了半导体开关装置的符号（ε）、制造商声明的操作次数，电子遥控开关额定控制电压和控制机构及稳态、安装位置，电子延时开关额定控制电压和延迟时间、安装位置等。 | 做补充检查 |
| 2 | 9 尺寸检查 | 采用GB 16915.1-1997第9章。 | 采用GB 16915.1-2003第9章。 与GB 16915.2-2000相比： 增加了安装盒尺寸要求。 | 做补充检查 |
| 3 | 10 防触电保护 | 采用GB 16915.1-1997第10章，增加了：图2试验指以75N测试绝缘部件，10N测试薄壁，30N测试1.7m安装高度开关。开关传感表面的测试要求。可拆盖板、通风孔、调节孔的测试要求。 | 采用GB 16915.1-2003第10章，增加了：图2试验指以75N测试绝缘部件，10N测试薄壁，30N测试1.7m安装高度开关。开关传感表面的测试要求。可拆盖板、通风孔、调节孔的测试要求。 与GB 16915.2-2000相比： 增加了触摸感应电子开关的保护阻抗的说明，并对保护阻抗的组成做出了新的规定。10.101增加了GB/T 16842试验试具B的检查。 | 做补充试验 |
| 4 | 11接地措施 | 采用GB 16915.1-1997第11章。 | 采用GB 16915.1-2003第11章，增加了：本章不适用SELV电子开关。 | 做补充检查 |
| 5 | 12端子 | 采用GB 16915.1-1997第12章。增加注：除主电路外，其他端子接线容量与开关的额定电流可不成比例。 | 采用GB 16915.1-2003第11章，增加注：除主电路外，其他端子接线容量与开关的额定电流可不成比例。 与GB 16915.2-2000相比： 增加了可使用带有符合GB13140.2的螺纹型夹紧件端子，但需进行12.2.6、12.2.7测试。表2注中增加可通过使用带有两个分离的夹紧件的端子达到要求。 | 做补充试验 |
| 6 | 13 结构要求 | 采用 GB 16915.1-1997第13章。增加了：允许有符合10.102、10.103的要求敞开孔。电子开关旋钮测试，受轴向力的为30N、不受轴向力的为15N，拉力为1min，压力都为30N，1min。密封垫、镜片等要紧固，并测试。只能用手动操作的机械开关来改变电动机速度控制电路的电子开关的状态，并且须为正常间隙结构开关。照明电路里的电子开关的自动保护器件至少有微断开结构，用于电动机速度控制电路的电子开关的断流器是非自动复位型。用于控制低压白炽灯铁心变压器电压的电子开关，真正半波控制相位角的最大容限为±2°。 | 采用 GB 16915.1-2003第13章。增加了：允许有符合10.102、10.103的要求敞开孔。电子开关旋钮测试，受轴向力的为30N、不受轴向力的为15N，拉力为1min，压力都为30N，1min。密封垫、镜片等要紧固，并测试。照明电路里的电子开关的自动保护器件至少有微断开结构，用于电动机速度控制电路的电子开关的断流器是非自动复位型。用于控制低压白炽灯铁心变压器电压的电子开关，真正半波控制相位角的最大容限为±2°。 与GB 16915.2-2000相比： 删除了原13.101内容。原13.102改为13.101，原13.103改为13.102。增加13.103 电子延时开关，GB16915.4-2003的13.101适用，电子延时开关是复位型的。 | 做补充试验 |
| 7 | 14开关机构 | 仅装有机械开关的电子开关适用 GB 16915.1-1997第14章。 | 仅装有机械开关的电子开关适用 GB 16915.1-2003第14章。 与GB 16915.2-2000相比： 增加：对电子RCS，GB16915.3-2000在14.101适用，即如果RCS装有内装式手动操作器件且要求有位置显示器，则该RCS应清楚地显示出开关电路的位置。对于电子TDS，GB16915.4-2003的14.101适用，即如果TDS装有内装式手动操作装置，且用符号┃和○来表示“长通”和“长断”，则应清晰准确地示出开关触头的位置。 | 做补充检查 |
| 8 | 15耐老化、防有害进水和防潮 | 采用GB 16915.1-1997第15章。 | 采用 GB 16915.1-2003第15章。 | / |
| 9 | 16绝缘电阻和电气强度 | 采用GB 16915.1-1997第16章。表13增加注：只有带机械开关的电子开关才按第3项要求进行试验。 | 采用 GB 16915.1-2003第16章。表14增加注：只有带机械开关的电子开关才按第3项要求进行试验。 与GB 16915.2-2000相比： 增加：测量绝缘电阻和电气强度5时，符合10.2的保护阻抗应断开。表14增加9、10、11测试位置。 | 做补充试验 |
| 10 | 17温升 | GB 16915.1-1997第17章修改适用。修改了测试负载、接线、测试电压、温升值等要求。 | GB 16915.1-2003第17章修改适用。修改了测试负载、接线、测试电压、温升值等要求。 | / |
| 11 | 18通断能力 | GB 16915.1-1997第18章修改适用。本章仅适用于装有机械或机电操作的触头机构的电子开关。 GB16915.1的18.1之前的内容做了改动：触头机构，荧光灯负载用的按GB16915.1中的18.1规定试验；电动机速度控制电路的，按GB16915.1的18.1和本标准的18.101规定试验；其他类型负载用的，按GB16915.1的18.1和18.2规定试验。 增加18.101、18.102测试项目。 | GB 16915.1-2003第18章修改适用。本章仅适用于装有机械或机电操作的触头机构的电子开关。 GB16915.1的18.1之前的内容做了改动：触头机构，荧光灯负载用的按GB16915.1中的18.1规定试验；电动机速度控制电路的，按GB16915.1的18.1和本标准的18.101规定试验；其他类型负载用的，按GB16915.1的18.1和18.2规定试验。 增加18.101、18.102测试项目。 与GB 16915.2-2000相比： 在18.1中增加了电子延时开关（TDS）的测试。额定电流，不超过10A，每分钟30次操作；超过10A但小于25A，每分钟15次操作；不小于25A，每分钟7.5次操作。 | 做补充试验 |
| 12 | 19正常操作 | GB 16915.1-1997第19章修改适用。电子开关应经受得住正常使用时出现的机械应力、电应力和热应力，而不会出现过度的磨损或其他有害的影响，并进行19.1～19.4试验。 19.1为白炽灯和电动机速度控制电路用电子的试验。19.2为装在电子开关中的半导体开关装置和/电子调节装置的试验。19.3为装在电子开关中的机械控制装置的试验。19.4为由制造商规定的最小负载或最小电流的电子开关的试验。 | GB 16915.1-2003第19章修改适用。电子开关应经受得住正常使用时出现的机械应力、电应力和热应力，而不会出现过度的磨损或其他有害的影响，并进行19.101～19.108试验。 与GB 16915.2-2000相比： 本章测试项目由19.1～19.4改为19.101～19.108。在19.101前增加：对电子遥控开关的测试，GB16915.3-2000的19.1适用；电子延时开关的测试，GB16915.4-2003的19.1适用。 19.101为对白炽灯电路用的电子开关中的触头机构、电动机速度控制电路中的电子开关的触头机构的试验。 19.102为对荧光灯电路或其他电容性负载用的电子开关的触头机构的试验。 19.103为对装在电子开关中的半导体开关装置和/或电子调节装置的试验。 19.104为对装在电子开关中的机械控制装置的试验。 19.105为对由制造商规定最小负载或最小电流的电子开关的试验。 19.106对电子遥控开关的测试，GB16915.3-2000的19.101适用. 对电子延时开关的测试，GB16915.4-2003的19.101适用 19.107对电子延时开关的测试，GB16915.4-2003的19.102适用。 19.108对电子延时开关的测试，GB16915.4-2003的19.103适用。 | 做补充试验 |
| 13 | 20机械强度 | 采用GB 16915.1-1997第20章 | 采用GB 16915.1-2003第20章 | / |
| 14 | 21耐热 | 采用GB 16915.1-1997第21章 | 采用GB 16915.1-2003第21章 | / |
| 15 | 22 螺钉、载流部件及连接 | 采用GB 16915.1-1997第22章 | 采用GB 16915.1-2003第22章 | / |
| 16 | 23爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | 采用GB 16915.1-1997第23章。增加：表19的第1、2、6和7项数值仅适用于外部布线的连接装置。印制线路的最小爬电距离和电气间隙应符合表103的规定。 | 采用GB 16915.1-2003第23章。增加：表20的第1、2、6和7项数值仅适用于外部导线用的端子；在第101章的要求得以满足条件下，这四项不适用于其他带电部件，这些部件被直接相连的有充分分断能力的熔断器或其他限流装置所保护。如果没有直接相连的熔断器或其他限流装置，则电子开关应符合表20。 与GB 16915.2-2000相比： 表20中增加了101爬电距离、102电气间隙测试项目。 增加： 23.101电子开关适用连接到SELV电源的控制电路，电子开关电路采用高于SELV的电压来供电，控制电路和开关电路之间的爬电距离和电气间隙不小5.5mm。 23.102导线的漆膜至少符合GB/T6109系列的1级：控制线圈的导线、不同极性的带电部件和暴露的导电部件之间的间隙数值，可减小到等于无漆膜的间隙的三分之二 | 做补充试验 |
| 17 | 24绝缘材料耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | 采用GB 16915.1-1997第24章。 | 采用GB 16915.1-2003第24章。 | / |
| 18 | 25防锈 | 采用GB 16915.1-1997第25章。 | 采用GB 16915.1-2003第25章。 | / |
| 19 | 26电磁兼容性（EMC）要求 | 与GB 16915.1-1997相比，增加26章电磁兼容（EMC）。电子开关在设计上应保证在预定的电磁环境条件下使用时能正确操作。 增加： 26.1抗扰性、26.2发射项目测试。 | GB 16915.1-2003第26章修改适用。电子开关在设计上应保证在预定的电磁环境条件下使用时能正确操作。 增加： 26.1抗扰性、26.2发射项目测试。 与GB 16915.2-2000相比： 增加： 26.1.5延时开关（TDS）：在时间延时之后，开关应处于原始状态要求。 26.1.6射频电压试验，仅适用于带有红外线（IR）接收器、射频接收器、被动红外线（PIR）器件、带有微处理器的器件或类似器件的电子开关。 26.1.7工频磁场试验，仅适用于带有易受磁场影响的元件的电子开关，如霍尔元件、电动力微音器等。 26.2.1低频发射，还需符合GB17625.2的要求。 26.2.2射频发射或符合GB17743的要求。 | 做补充试验 |
| 20 | 101非正常条件 | 与GB 16915.1-1997相比，增加101章非正常条件. 电子开关在非正常条件下应不会造成危险。 增加： 101.1电子开关在非正常条件下工作时，任何部件的温度不应使其周围有着火的危险要求。 101.2不论是正在使用的或已在故障条件期间被使用过的开关，都应符合防触电保护要求。 101.3短路试验。 | 与GB 16915.1-2003相比，增加101章非正常条件. 电子开关在非正常条件下应不会造成危险。 增加： 101.1电子开关在非正常条件下工作时，任何部件的温度不应使其周围有着火的危险。 101.2不论是正在使用的或已在故障条件期间被使用过的开关，都应符合防触电保护要求。 101.3短路试验。 与GB 16915.2-2000相比： 增加： 101.4控制电路的非正常操作测试。 | 做补充试验 |
| 21 | 102元件 | 与GB 16915.1-1997相比，增加102章元件. 凡失效而可能危及安全的元件，应符合国家有关标准里规定的安全要求。如果元件标出了工作特性，在电子开关中的使用状态应与元件上标出的条件一致。 增加： 对102.1熔断器、102.2电容器、102.3电阻器、102.4自动保护器件（熔断器除外）测试要求。 | 与GB 16915.1-1997相比，增加102章元件. 凡失效而可能危及安全的元件，应符合国家有关标准里规定的安全要求。如果元件标出了工作特性，在电子开关中的使用状态应与元件上标出的条件一致。 增加： 对102.1熔断器、102.2电容器、102.3电阻器、102.4自动保护器件（熔断器除外）测试要求。 与GB 16915.2-2000相比： 增加： 102.2电容器，凡涉及触电危险和无线电干扰的电容器，应分别符合GB /T14772和表107的要求。 102.5变压器，预期用于SELV电路的变压器是安全隔离类型，符合GB19212.7要求。 | 做补充试验 |